Module Design:

Channel Selection
input: s[0:1], ch1[0:19], ch2[0:19], ch3[0:19], ch4[0:19]
output: ch_out[0:19]
s1	s0	ch_out
0	0	ch1
0	1	ch2
1	0	ch3
1	1	ch4

Descrambler
input: d[0:3] * 5
output: d'[0:3] * 5	K-Maps

		d2d3					d2d3
		00	01	11	10					00	01	11	10
d0d1	00	1	0	0	1				d0d1	00	0	1	0	1
	01	1	0	0	1					01	0	1	0	1
	11	1	0	0	1					11	0	1	0	1
	10	1	0	0	1					10	0	1	0	1

d0' = d3	d1' = d2*d3 + d2*d3 = d2 XOR d3

		d2d3					d2d3
		00	01	11	10					00	01	11	10
d0d1	00	1	1	0	1				d0d1	00	1	1	0	1
	01	0	0	1	0					01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0					11	1	1	1	1
	10	1	1	0	1					10	0	0	1	0

Left: d2' = d2*d1 + d1*d3= d1*(d2+d3) = d1*(d2*d3) = (d1+(d2*d3))
Right: d3' = d0*d1 + d0*d2*d3 + d0*d1*d2 + d0*d1*d3 = d0*d1*(d2'+d3') + d0*d1 + d0*d2*d3
= d0'*d1'*(d2*d3)' + d0*d1 + d0*d2*d3 = (d0+d1+(d2*d3))' + d0*d1 + d0*d2*d3